## Slide 1: CPU или GPU: кто победит в гонке AI-ускорителей?
Notes: Как вести. Читаете вопрос на экране и сразу спрашиваете зал: «Кто за GPU, кто за CPU?». На каждом слайде одна минута на реплики, цифры достаёте только когда спор буксует. На любое возражение отвечайте встречным вопросом: «А что будет, если...». Если в зале тишина, спросите самого уверенного: «Почему вы так считаете?». Резервные слайды в конце показывать не нужно, они для вопросов.

## Slide 2: Кто решит задачу быстрее?
CPU
Один профессор математики
Решает любую сложную задачу, но по одной. Ядер от 4 до 64.
GPU
Класс из 10 000 школьников
Каждый умеет только простую арифметику, но считают все одновременно.
Задача: перемножить миллиарды матриц. Так устроено обучение нейросети.
Кого вы наймёте для обучения нейросети? А для чат-бота на ноутбуке?
2
Notes: Разминка. Дайте залу ответить без цифр. Обычно говорят «класс школьников для обучения» и забывают про второй вопрос. Тогда спросите: «А если модель маленькая и стоит на ноутбуке, класс всё ещё нужен?». Цель слайда: показать, что ответ зависит от задачи, и подготовить зал к тесту через три слайда.

## Slide 3: Деньги уже у GPU?
Доли выручки ускорителей для дата-центров, 2026
NVIDIA (GPU)
75%
Кастомные ASIC
17%
AMD Instinct (GPU)
7%
Intel и прочие
1%
Другие аналитики дают NVIDIA больше 90%. По отчёту NVIDIA, дата-центры — 92% её выручки (89,0 млрд $ за квартал).
ВОПРОС ЗАЛУ
Если деньги у GPU, зачем вообще нужны CPU в ИИ?
3
Notes: Первая позиция: GPU победили. Дайте зал согласиться. Потом задайте вопрос и ждите ответы вроде «CPU управляют системой». Подведите: у CPU в этой диаграмме нет доли, но это не значит, что они не нужны. Если спросят про цифры: 75% — оценка из чата, другие аналитики дают больше 90%, потому что считают рынок иначе, поэтому говорите «от 75 до 90 процентов». Подтверждено отчётом NVIDIA: 89,0 млрд долларов за квартал в дата-центрах.

## Slide 4: Угадайте: кто быстрее?
Один ноутбук, 4 ГБ видеопамяти. Две задачи, и в каждой CPU против GPU.
ЗАДАЧА 1
Распознать объекты на видео
Нейросеть YOLOv8s, занимает около 1 ГБ памяти.
ЗАДАЧА 2
Запустить языковую модель
Llama-3-8B, нужно около 5 ГБ памяти.
Поднимите руку: в какой задаче выиграет CPU, а в какой GPU?
4
Notes: Главная интрига. Попросите проголосовать руками и запомните, сколько человек выбрали «GPU в обеих задачах», таких обычно большинство. Ответ не показывайте, пока не спросите двоих людей «почему». Следующий слайд раскрывает результат.

## Slide 5: Ответ: решает память
YOLOV8S: ВЛЕЗАЕТ В VRAM
4,4×
быстрее у GPU
2,9×
кадров на ватт у GPU
LLAMA-3-8B: НЕ ВЛЕЗАЕТ В 4 ГБ
2,9×
быстрее у CPU
4,3×
токенов на ватт у CPU
GPU выигрывает, пока задача помещается в его память.
ВОПРОС ЗАЛУ
5
Notes: Раскрытие. Сравните с тем, как проголосовал зал. YOLO: GPU быстрее в 4,4 раза. Llama: CPU быстрее в 2,9 раза, потому что модели нужно около 5 ГБ, а видеопамяти 4. Дальше провокация про память: HBM на 2026 год по сообщениям распродана, и производители памяти получают сверхприбыль. Оговорка для скептиков: это один маленький стенд, в дата-центре у GPU десятки и сотни гигабайт HBM. Если зал возразит этим, хорошо, спросите: «А когда и эта память кончится?».

## Slide 6: А если оба проигрывают?
TOPS на ватт:
специализированные NPU и ASIC
GPU-модуль
универсальные SoC
SiMa.ai MLSoC
≥10
50 TOPS · <5 Вт
Hailo-8
8,7
26 TOPS · 2,5–3 Вт
Axelera Metis
5,4
214 TOPS · 20–40 Вт
NVIDIA Jetson AGX Orin
4,6
275 TOPS · 10–60 Вт
Google Edge TPU
2,0
4 TOPS · 2 Вт
Qualcomm RB5
1,0
15 TOPS · 5–15 Вт
NXP i.MX 8M Plus
0,3
2,3 TOPS · 3–8 Вт
Мощность — максимум из диапазона таблицы; TOPS — заявления производителей; расчёт и цвета мои.
6
Notes: Третий путь. Специализированные чипы (Hailo, SiMa.ai, Axelera) дают 5–10 TOPS на ватт, универсальные SoC около 0,3–1, а GPU-модуль Jetson посередине. Вопрос зала на эту тему обычно звучит так: «а где CPU?». Ответ: CPU здесь не борется по эффективности, но управляет всем вокруг. Оговорки: в статье колонка TOPS названа «КОРСЕТЫ» из-за ошибки автоперевода; в основной слайд не вошли Intel Movidius Myriad X (0,8) и Rockchip RK3588 (0,4), они есть в расчётах.

## Slide 7: Токенов всё больше
Трлн токенов в неделю на OpenRouter, девять крупнейших моделей
Китай, январь
≈0,7
Китай, июнь
≈18,5
США, январь
≈2,6
США, июнь
≈5,8
ВОПРОС ЗАЛУ
Что важнее: самый быстрый чип или самый дешёвый токен?
7
Notes: Зацепка про деньги. Токенов становится в разы больше, значит инференс главнее обучения. Главный вопрос слайда про «самый дешёвый токен»: там выигрывают те, кто считает стоимость, а не скорость, то есть кастомные чипы и CPU-серверы. Осторожно: график показывает использование моделей на одной платформе и не доказывает долю никакого вендора. Если спросят, к чему это, скажите: к тому, что борьба идёт за инференс.

## Slide 8: Согласны? Четыре спорных тезиса
1. «Через два года видеокарта в ноутбуке не нужна: хватит NPU»
NPU уже в 54,7% ПК 2026 года, но ПК покупают не из-за ИИ (Gartner, в пересказе).
2. «NVIDIA держит рынок не железом, а CUDA»
CUDA с 2006 года, но ИИ-выручка Broadcom за год выросла на 221%.
3. «ИИ упрётся не в чипы, а в память и электричество»
HBM на 2026 год по сообщениям распродана, GPU для ЦОД ждут 36–52 недели.
4. «Агентный ИИ вернёт CPU в центр»
TrendForce: на GPU придётся в разы больше CPU, срок поставки CPU вырос до 25–30 недель.
8
Notes: Главный слайд для спора. Читайте тезис вслух и сразу просите руки. Затем спросите одного «за» и одного «против». Факты под тезисами держите про запас: показывайте, только если спорят вхолостую. Тезис 4: TrendForce ожидает, что соотношение CPU к GPU в ИИ-дата-центрах изменится с 1:4–1:8 до 1:1–1:2; это прогноз, а часть спроса может быть защитными закупками. Данные по NPU взяты из пересказа Gartner в стороннем издании.

## Slide 9: Единого победителя нет: всё зависит от задачи
НАША ПОЗИЦИЯ
GPU
Деньги и обучение
75% и больше выручки ускорителей.
ASIC И NPU
Эффективность
5–10 TOPS/Вт против 0,3–1 у универсальных SoC.
CPU
Память и управление
Быстрее GPU, когда модель не влезает в VRAM.
ВАШ ХОД
9
Notes: Закрытие. Скажите свою позицию за 20 секунд: по деньгам выигрывает GPU, по эффективности специализированные чипы, по работе с большими моделями без дорогой видеопамяти CPU. Затем отдайте слово залу и попросите каждого назвать ставку на 2027 год с одной причиной. Это же ответ на формат этапа 5: прогноз, угроза и упущенная возможность могут прозвучать в их ответах, а вы их фиксируете.

## Slide 10: Резерв: CPU и GPU в цифрах
Характеристика | CPU | GPU
Количество ядер | ~4–64 | до 10 000
Обработка данных | Последовательная | Параллельная
Оптимизация | Универсальные задачи, сложная логика | Параллельные вычисления, матричные операции
Пропускная способность памяти | до 100 ГБ/с | до 1,5 ТБ/с
Энергоэффективность | ~0,01 Тфлопс/Вт | ~0,5–1,25 Тфлопс/Вт
Разрыв в энергоэффективности: 50–125 раз по этой таблице, 10–50 раз в другом материале. Важен порядок величины, а не точная цифра.
10
Notes: Таблица со скриншота. Ядра: до 64 против до 10 000. Память: до 100 ГБ/с против до 1,5 ТБ/с. Энергоэффективность: 0,01 против 0,5–1,25 Тфлопс/Вт, то есть в 50–125 раз. В другом материале чата называли 10–50 раз, поэтому говорите «на порядок и больше». Оговорка: это типичные значения; у серверных CPU пропускная способность памяти выше 100 ГБ/с, а у топовых GPU с HBM выше 1,5 ТБ/с.

## Slide 11: Резерв: кто за что отвечает
Критерий | CPU | GPU
Основная роль | Универсальные вычисления и управление системой | Параллельные вычисления
Типичная нагрузка | Сайты, API, БД, CRM, очереди, мониторинг, CI/CD | AI/ML, инференс, рендеринг, видео, компьютерное зрение
Что важнее при выборе | Частота, IPC, кэш, память, ввод-вывод | VRAM, пропускная способность памяти, параллелизм
Что обычно дешевле | CPU-сервер | GPU-сервер почти всегда дороже
Порог входа | Низкий | Выше: нужен понятный сценарий применения
Один не заменяет другого: CPU — базовый вычислительный слой, GPU — ускоритель под определённый класс задач.
11
Notes: Практический взгляд. CPU держат всё, что не ускоряется на GPU: сайты, базы данных, очереди, сборку. GPU берут ИИ, рендеринг и видео. Ключевой критерий выбора для GPU — видеопамять и её пропускная способность, а не частота. Это пригодится на слайде с тестом: там модель не поместилась в память GPU, и выиграл CPU.

## Slide 12: Резерв: таблица теста инференса
Модель | Вычислитель | Скорость | Память | Мощность
YOLOv8s FP32 | CPU (AVX2) | 12,4 FPS | 1,1 ГБ RAM | 35–45 Вт
YOLOv8s FP32 | GPU (CUDA) | 54,2 FPS | 0,8 ГБ VRAM | 55–65 Вт
Llama-3-8B Q4_K_M | CPU (12 потоков) | 3,5 ток./с | 5,2 ГБ RAM | 45–50 Вт
Llama-3-8B Q4_K_M | GPU (offload) | 1,2 ток./с | 4,0 ГБ VRAM | 65–75 Вт
Llama-3-8B требует около 5 ГБ, а видеопамяти доступно 4 ГБ: переполнение и обращение к shared VRAM снижают скорость на 30–50% относительно чистого CPU. Частичный перенос весов на GPU дал 2,3 ток./с, но задержка первого токена выросла до 2–3 секунд из-за шины PCIe.
12
Notes: Самый интересный слайд для спора. Две задачи на одном ноутбуке. Детектор объектов YOLOv8s помещается в видеопамять, и GPU быстрее в 4,4 раза. Языковая модель Llama-3-8B не помещается в 4 ГБ видеопамяти, и CPU с 8 ГБ обычной памяти оказывается быстрее. Это аргумент в пользу того, что решает память, а не только число ядер. Честная оговорка: это один небольшой стенд, а в дата-центре у GPU десятки и сотни гигабайт HBM.

## Slide 13: Резерв: проверка цифр из чата
Утверждение из чата | Что нашлось в источниках | Что говорить
Маржа NVIDIA 85% | Валовая 75%, операционная около 66% (отчёт NVIDIA, 2 кв. FY2027) | Валовая маржа 75%
GPU забирают «две трети» денег | На диаграмме того же чата 75%; в другом обзоре больше 90% | От 75 до 90%
Капитализация NVIDIA $3,6 трлн (график чата) | Около $5,65 трлн на 5 октября 2026 (InvestingCube) | График не использовать
Бюджеты Microsoft, Meta, Google $450 млрд | Капзатраты гиперскейлеров $660–690 млрд в 2026, около 75% на ИИ (Introl) | Диапазон с источником
Маржа производителей CPU около 60% | Валовая маржа AMD 54% во 2 кв. 2026 (отчёт AMD) | Для AMD — 54%
GPU эффективнее в 10–50 раз | Таблица: 0,01 против 0,5–1,25 Тфлопс/Вт, то есть 50–125 раз | «На порядок и больше»
13
Notes: Резервный слайд, не для показа, а на случай вопросов. Цифры в чате ИИ-ассистента оказались неточными или несогласованными между собой. Если оппонент назовёт 85% маржи или 3,6 трлн капитализации, вы можете сослаться на отчёт NVIDIA и свежие обзоры. Операционная маржа взята из GAAP-отчёта за июльский квартал 2026. Диапазон капзатрат относится к четырём гиперскейлерам, а в чате были три компании, поэтому прямое сравнение некорректно.

## Slide 14: Источники
Скриншоты автора: таблица CPU и GPU, таблица по критериям выбора, таблица edge-ускорителей, диаграмма долей выручки 2026, текст чата со слайдами и метафорой, таблица теста инференса, график OpenRouter (smart-lab.ru)
NVIDIA, итоги 2 кв. FY2027 — investor.nvidia.com (26 августа 2026)
AMD, итоги 2 кв. 2026 — ir.amd.com (4 августа 2026)
Introl, Custom Silicon Inflection Point (доля NVIDIA, капзатраты гиперскейлеров)
InvestingCube, крупнейшие компании по капитализации в 2026 году
Расчёты автора: TOPS на ватт, FPS и токены на ватт, отношения скоростей
14
Notes: Если спросят, откуда цифры: таблицы, диаграмма долей и тест взяты из материалов, которые вы нашли сами. Всё, что можно проверить, я сверил с отчётами NVIDIA и AMD и обзорами. Данные теста и график спроса — единичные источники, называйте их так.